江苏新河农用化工有限公司

2019年度环境信息公开资料

第一部分：基本信息

1.单位名称：江苏新河农用化工有限公司

2.统一信用代码：91320300608107527E

3.法定代表人：杨凯多

4.生产地址：江苏省新沂市经济开发区经九路55号。

5.联系方式：0516-80323336

6. 生产经营情况及产品、规模：江苏新河农用化工有限公司主要生产氨氧化产品和氯化产品。现有主要产品及生产规模为百菌清原药30000吨/年，配套中间体间苯二甲腈20000吨/年。

第二部分：排污信息

表1：废水污染物基本情况

| 1.排放口编号 | DW001 | 2.排放口名称 | 污水排放口 | 3.排放口位置 | 厂区西南侧 | 4.经度 | 118º | 18ˊ | 15" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 34º | 17ˊ | 47" |
| 6.排放去向 | 光大水务运营（新沂）经济开发区污水处理厂 | 7.水体名称 | 新沂河 | 8.污水 排放规律 | 间歇排放 | 9.功能区类别 | 四类区 |
| 10.污染物名称 | 11.执行标准文号 | 12.标准值（mg/L） | 13.污染源自动监控设施 (有/无) |
| COD | 新沂市经济开发区污水处理厂污水接管协议 | 500 | 有 |
| 氨氮 | 新沂市经济开发区污水处理厂污水接管协议 | 35 | 有 |
| 总磷 | 新沂市经济开发区污水处理厂污水接管协议 | 4 | 有 |
| 总氮 | 新沂市经济开发区污水处理厂污水接管协议 | 40 | 有 |
| 总氰化物 | 新沂市经济开发区污水处理厂污水接管协议 | 0.5 | 有 |

表2：2019年度废水污染物排放情况

| 1.排放口名称 | 污水排放口 | 2.排放口编号□ | DW001 | 3.废水排放量 (吨) | 25816 | 4.数据来源 | 自测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.污染物名称 | 6.执行标准值 | 7.排放浓度 (毫克/升) | 8.数据来源 | 9.排放量(千克) |
| (1)COD | 500 | 41.25 | 自动监测 | 1122.399 |
| (2)氨氮 | 35 | 0.6 | 自动监测 | 15.345 |
| (3)总磷 | 4 | 0.3 | 自动监测 | 未要求 |
| (4)总氮 | 40 | 7.61 | 自动监测 | 未要求 |
| (5)总氰化物 | 0.5 | 0.0983 | 委托检测 | 未要求 |

表3：废气污染物基本情况

| 1.排放口编号 | DA001 | 2.排放口名称 | 工艺废气总排口 | 3.排放口位置 | 厂区西南 | 4.经度 | 118º | 18ˊ | 15" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 34º | 17ˊ | 51" |
| 6.废气 排放规律 | 周期性连续排放 | 7.功能区类别 | 二类区 | 8.排放方式 | 有组织排放 | 9.排放口类型 | 工艺废气排放口 |
| 10.污染物名称 | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) |
| 氮氧化物 | GB16297-1996 | 240mg/m3 | 有 |
| 二氧化硫 | GB16297-1996 | 550mg/m3 | 有 |
| 氨 | GB 14554-1993 | 75kg/h | 无 |
| VOCs | DB 32/3151-2016 | 80mg/m3 | 有 |
| 二甲苯 | DB 32/3151-2016 | 40mg/m3 | 有 |
| 二噁英类 | GB18484-2001 | 0.5TEQng/m3 | 无 |
| 氯气 | GB16297-1996 | 65mg/m3 | 无 |
| 氯化氢 | GB16297-1996 | 100mg/m3 | 无 |

| 1.排放口编号 | DA002 | 2.排放口名称 | 导热油炉排放筒 | 3.排放口位置 | 厂区西南 | 4.经度 | 118º | 18ˊ | 15" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 34º | 17ˊ | 51" |
| 6.废气 排放规律 | 周期性间歇排放 | 7.功能区类别 | 二类区 | 8.排放方式 | 有组织排放 | 9.排放口类型 | 燃烧废气排放口 |
| 10.污染物名称 | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) |
| 氮氧化物 | GB13271-2014 | 150mg/m3 | 无 |
| 二氧化硫 | GB13271-2014 | 50mg/m3 | 无 |
| 颗粒物 | GB13271-2014 | 20 mg/m3 | 无 |

| 1.排放口编号 | DA003 | 2.排放口名称 | 百菌清制剂排气筒 | 3.排放口位置 | 厂区西南 | 4.经度 | 118º | 18ˊ | 17" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 34º | 17ˊ | 56" |
| 6.废气 排放规律 | 周期性连续排放 | 7.功能区类别 | 二类区 | 8.排放方式 | 有组织排放 | 9.排放口类型 | 制剂废气排放口 |
| 10.污染物名称 | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) |
| 颗粒物 | GB16297-1996 | 120mg/m3 | 无 |

| 1.排放口编号 | DA004 | 2.排放口名称 | 废气吸收塔 | 3.排放口位置 | 厂区西南 | 4.经度 | 118º | 18ˊ | 17" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 34º | 17ˊ | 56" |
| 6.废气 排放规律 | 连续排放 | 7.功能区类别 | 二类区 | 8.排放方式 | 有组织排放 | 9.排放口类型 | 危废库废气排放口 |
| 10.污染物名称 | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) |
| 挥发性有机物 | DB 32/3151-2016 | 80mg/m3 | 无 |
| 氯化氢 | GB16297-1996 | 100mg/m3 | 无 |
| 臭气浓度 | DB 32/3151-2016 | 1500（无量纲） | 无 |

表4：2019年度废气污染物排放情况

| 1.排放口名称 | 工艺废气总排口 | 2.排放口编号 | DA001 | 3.废气排放量(万标立方米) | 30982.44 | 4.数据 来源 | B | 5.排放时间(小时) | 8246 | 6.林格曼黑度(级) | 0 □1 (□2 ( 3 □4 □5 ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) | 排放速率(千克/小时) | 12.数据来源 | 13.排放量(千克) |
|  | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 11.排放速率 |  |  |
| (1)二氧化硫 | 550 | 1.34 |  | 110 |  | 委托检测 | 782.195 |
| (2)氮氧化物 | 240 | 41.83 |  | 31 |  | 委托检测 | 15748.669 |
| (3)挥发性有机物 | 80 | 4.879 |  | 108 | 0.243 | 委托检测 | 1011.37 |
| （4）二噁英类 | 0.5 | 0.25 |  | \ |  | 委托检测 |  |
| （5）氨 | \ | 1414.013 |  | 75 | 18.533 | 委托检测 |  |
| （6）氯 | 65 | 0.673 |  | 15 | 0.044 | 委托检测 |  |
| （7）氯化氢 | 100 | 15.888 |  | 10 | 0.167 | 委托检测 |  |
| （8）二甲苯 | 40 | N.D |  | 11 | 5.22E-4 | 委托检测 |  |

| 1.排放口名称 | 导热油炉排放筒 | 2.排放口编号 | DA002 | 3.废气排放量(万标立方米) | 2391.373 | 4.数据 来源 | B | 5.排放时间(小时) | 8246 | 6.林格曼黑度(级) | 0 □1 (□2 ( 3 □4 □5 ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) | 排放速率(千克/小时) | 12.数据来源 | 13.排放量(千克) |
|  | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 11.排放速率 |  |  |
| (1)二氧化硫 | 50 | 1 |  | 9.7 | 0.019 | 委托检测 | 87.24 |
| (2)氮氧化物 | 150 | 87.735 |  | 2.9 | 0.481 | 委托检测 | 1639.419 |
| (3)颗粒物 | 20 | 7.4 |  | / | 0.073 | 委托检测 | 161.391 |

| 1.排放口名称 | 百菌清制剂排气筒 | 2.排放口编号 | DA003 | 3.废气排放量(万标立方米) | 15253.29 | 4.数据 来源 | B | 5.排放时间(小时) | 8246 | 6.林格曼黑度(级) | 0 □1 (□2 ( 3 □4 □5 ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) | 排放速率(千克/小时) | 12.数据来源 | 13.排放量(千克) |
|  | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 11.排放速率 |  |  |
| (1)颗粒物 | 120 | 10.754 |  | 23 | 0.106 | 委托检测 | 0 |

| 1.排放口名称 | 危废库排气筒 | 2.排放口编号 | DA004 | 3.废气排放量(万标立方米) | 15327.74 | 4.数据 来源 | B | 5.排放时间(小时) | 8760 | 6.林格曼黑度(级) | 0 □1 (□2 ( 3 □4 □5 ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) | 排放速率(千克/小时) | 12.数据来源 | 13.排放量(千克) |
|  | *8.执行标准值 | 9.实测浓度 | 10.折算浓度 | *8.执行标准值 | 11.排放速率 |  |  |
| （1）挥发性有机物 | 80 | 10.754 |  | 26 | 0.106 | 委托检测 | 0 |
| （2）氯化氢 | 100 |  |  | 0.915 |  | 委托检测 |  |
| （4）臭气浓度 | 1500（无量纲）） |  |  | \ |  | 委托检测 |  |

表5：2019年度固体（危险）废物产生及处置情况

| 1.名称 | 2.产生量(吨) | 3.处置总量 （吨） | 4.处置去向 | 符合环保标准的量(吨) | 不符合环保标准的量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处置量 | 6.贮存量 | 7.处置量 | 8.贮存量 | 9.排放量 |
| 石灰渣 | 2344 | 2310 | 铺路辅料 | 2310 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 农药废物 | 389.0105 | 495.42 | 灌南金圆环保科技有限公司 | 256.88 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 南通国启环保科技有限公司 | 39.96 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 南京中联环保建材有限公司 | 195.58 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 新沂光大环保危险废物集中处置中心有限公司 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |
| 精馏残渣S1-2 | 2107.428 | 2110.326 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 | 346.35 | 14.7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 新沂光大环保危险废物集中处置中心有限公司 | 293.716 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 南京中联环保建材有限公司 | 730.05 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 光大升达固废处置（常州）有限公司（处置） | 449.33 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 扬州东晟固废环保处理有限公司 | 175.52 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 南宁红狮环保科技有限公司 | 56.2 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 灌南金圆环保科技有限公司 | 32.32 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 26.84 |  | 0 | 0 | 0 |
| 废催化剂S₂₂ | 1107.62 | 1210.82 | 扬州盛兴金属再生利用有限公司 | 184.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废催化剂S₂₃ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 废催化剂S₂₂ |  |  | 格尔木基利达金属冶炼有限公司 | 1026 |  | 0 | 0 | 0 |
| 废催化剂S₂₃ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 钒系废催化剂 | 51.64 | 51.64 | 开封市永和有色金属有限公司 | 51.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废劳保包装物 | 41.663 | 45.986 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 | 23.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 9.946 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 扬州东晟固废环保处理有限公司 | 12.94 |  | 0 | 0 | 0 |
| 污泥 | 172.52 | 176.12 | 新沂光大环保危险废物集中处置中心有限公司 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 淮安华昌固废处置有限公司 | 30.82 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 扬州东晟固废环保处理有限公司 | 20.2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 废溶剂 | 0 | 7.815 | 新沂光大环保危险废物集中处置中心有限公司 | 7.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实验室废液 | 2.7488 | 5.059 | 新沂光大环保危险废物集中处置中心有限公司 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 0.499 |  | 0 | 0 | 0 |
| 废机油 | 16.484 | 4.964 | 江苏森茂能源发展有限公司 | 3.06 | 11.714 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 新沂光大环保危险废物集中处置中心有限公司 | 0.769 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 1.135 |  | 0 | 0 | 0 |
| 废碱渣 | 168.89 | 168.89 | 光大绿色环保固体废物填埋（新沂）有限公司 | 168.89 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 残渣S2-1 | 10.5 | 9.8 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 9.8 | 0.7000 | 0 | 0 | 0 |
| 脱硝废催化剂 | 3.144 | 0 |  | 0 | 3.1440 | 0 | 0 | 0 |
| 废油漆桶 | 0.015 | 0 |  | 0 | 0.0150 | 0 | 0 | 0 |
| 废试剂瓶 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.2000 | 0 | 0 | 0 |

第三部分：防治污染设施情况

## 表6：污染治理设施基本情况

| 1.编号 | 2.治理设施名称 | 3.治理类型 | 4.处理方法 | 5.设计处理能力 | 6.投入使用日期 | *7.对应排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 废水处理设施（2套） | 污水 | 生化处理 | 300吨/日/套 | 2017.10 | DW001 |
| (2) | RTO焚烧炉（1套） | 废气 | 热力燃烧 | 65000Nm³/h | 2017.10 | DA001 |
| (3) | 百菌清制剂尾气处理设施（5套） | 废气 | 布袋除尘 | 2000Nm³/h/套 | 2017.10 | DA003 |
| (4) | 百菌清原药尾气处理设施（3套） | 废气 | 三级降膜水吸收＋两级石灰浆液吸收 | 3000Nm³/h/套 | 2017.10 | DA003 |
| （5） | 危废库无组织废气处理设施（1套） | 废气 | 碱喷淋 | 20000Nm³/h | 2018.08 | DA004 |

| 序号 | 项目建设名称 | 项目性质 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 批复生产能力 | “三同时”验收机关、文号及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏新河农用化工有限公司整体搬迁技改项目 | 技改 | 投产 | 徐州环保局 徐环书[2017]4号 2017年4月10日 | 间苯二甲腈生产线，20000t/a；百菌清原药生产线，30000t/a；百菌清制剂生产线，8000t/a；对苯二甲腈生产线，7000t/a；四氯对苯二甲腈生产线，4000t/a； 副产品：31%盐酸60131t/a，8%漂白液33774t/a，90%氯化钙20875t/a。 | 一期工程（2条6000间苯二甲腈生产线和2条8500百菌清原药生产线）废气、废水2018年9月17日通过专家组验收，固废、噪声2018年12月21日通过徐州市环保局验收（徐环函[2018]114号） 二期工程（百菌清原药生产线（1条8000吨/年）、对苯二甲腈生产线（1条7000吨/年）和配套的公辅工程） 竣工环境保护验收报告2019年11月 |
| 2 | 江苏新河农用化工有限公司固体废物减量化项目 | 新建 | 建设中 | 新沂市环保局 新环许[2018]92号 2018年12月19日 | 1条溶剂法固废减量化生产线（5000t/a）、3条连续精馏法固废减量化生产线（单线4666.7吨/年）和1条间歇精馏法固废减量化生产线（1000吨/年）。 |  |
| 3 | 江苏新河农用化工有限公司余热发电项目 | 新建 | 建设中 | 新沂市环保局 新环许[2019]19号 2019年1月28日 | 利用蒸汽发电机将间苯二甲腈生产过程多余的蒸汽，转变为电能，年发电量1000万千瓦时，完全自用，同时回收冷凝水。 |  |
| 4 | 江苏新河农用化工有限公司连续化智能生产改造项目 | 技改 | 建设中 | 新沂环保局 新环许[2019]21号 2019年1月30日 | 未新增产能 |  |

第四部分：环境评价与审批情况

第五部分：环境应急预案（见附件）